## Slide 1
怎样安装 AG360
微信扫码查看调试使用教程
微信扫码查看安装教程

## Slide 2
根据清单核对各部件是否齐全
开箱验货

## Slide 3
平板固定支架安装
安装平板

## Slide 4
车内固定支架安装
安装平板
显示器位置选择，检查设备配备平板支撑架样式，如带U型
卡，可提前自备4cm以上得燕尾丝，来应对不同安装位置。
提前与客户沟通安装位置，选择合理安装方式。

## Slide 5
安装方向盘电池
安装方向盘、电机

## Slide 6
安装电机花键
安装方向盘、电机

## Slide 7
安装U型支架（典型事例）
安装方向盘、电机
方向盘拆卸时应保证避免破坏车辆原本部件，
其主要注意转向机螺丝固定的齿牙。提前准备拆卸工具

## Slide 8
固定电机
安装方向盘、电机
电机一定要安装牢固，一定要安装花键中间的锁紧螺母
两螺母锁紧时须受力均衡，避免将电机拉偏
电机安装时安装电机支架固定
杆时要注意不得妨碍驾驶员安
全驾驶，电机连接线应合理布
线，电机安装为内花键时必须
加装垫片，再使用螺母将其固
定牢固。

## Slide 9
固定方向盘
安装方向盘、电机
方向盘安装时确认方向盘蓝牙可以正常使用，安装方向尽可能与拖拉机一致，提升客户整体使用体验。

## Slide 10
固定方向盘
安装方向盘、电机
安装完成

## Slide 11
卫星天线、双天线一体机组装
安装双天线一体机
推荐在平地上组装好再拿到车顶，另外螺丝要用板子拧紧，手拧的话容易松动导致卫星信号不好加固后使用绝缘胶布进行包裹
推荐在平地上组装好再拿到车顶，另外螺丝要用板子拧紧，手拧的话容易松动导致卫星信号不好,加固后使用绝缘胶布进行包裹

## Slide 12
组装固定支架
安装双天线一体机

## Slide 13
安装电台天线
安装双天线一体机

## Slide 14
固定到车顶
安装双天线一体机
双天线接收机安装在车顶要稳定，不能出现松动；
天线位置要高于车顶，避免由于遮挡造成定位不稳定；
需注意观察拖拉机原装的定位模块是否会导致无法搜星；

## Slide 15
安装集线器（HUB）
安装集线器（HUB）、神身传感器、前轮传感器（选装）
建议安装在控制台右侧稳定位置
集线器拆开背面3M胶贴
选择位置时要考虑走线问题，
安装在驾驶员不易触碰得地方。

## Slide 16
车身传感器
安装集线器（HUB）、车身传感器、前轮传感器（选装）
车身传感器拆开背面3M胶贴
车身陀螺仪安装时应选择驾驶室内平整、坚固、震动小、
不易触碰得位置，固定时保证引出线向前，

## Slide 17
前轮传感器（选装）
安装集线器（HUB）、神身传感器、前轮传感器（选装）
安装在车轮活动关节处，随车轮左右摆动
角传线头方向推荐朝向车身方向
方法一：用自攻螺钉固定到支撑板上
方法二：用3M胶贴固定到支撑板上

## Slide 18
参照接线示意图连接各部件
线路连接
连接电源线时，需确认车辆电瓶电压是否为12V，目前最新版本可直接与24V连接。
各连接线（电源线除外）均为七芯快速拔插插头，在使用时需对准红点位置进行拔插，严禁旋转拧动。
在拔出时需要先推动外面的卡环，不然会损坏接插件；
平板为8寸平板时，请连接左下方B口使用。
连接完成各线缆需梳理整齐，避开高温和车辆活动部件，避免损坏。
※电源线与电瓶连接时要注意安全，避免出现短路

## Slide 19
通电开机，测试各部件连接情况
通电测试
按动电机上的按钮开关即可开机，长按5秒系统关机
黑色平板电脑，在电机开关启动后，需要长按平板左上角开关键3秒单独给平板开机
白色平板电脑，在电机开关启动后自动开机
启动时 hub 上的指示灯会闪烁，电机上的电源指示灯长亮。
如果出现 hub 无法上电或无法关机的问题，需要拧开 hub 的电源
输入，断开后再重新连上即可
；
总开关，灯亮即有电

## Slide 20
通电开机，测试各部件连接情况
通电测试
根据软件左下角图标也可判断各部件连接是否正常。
绿色为正常，红色为故障，全部正常则为小电脑图标。
如果提示某一个模块设备丢失，请检查连接是否松动或者插错。
检查确定信号源为罗网

## Slide 21
软件开机自检
通电测试
平板开机，软件自启后会自动检查设备各部件连接情况及配置情况是否准确，并以弹窗方式进行提示。

## Slide 22: 布线：原则上应该遵循整洁、美观、不影响正常工作、不接触易损坏区域，在安装完毕之后应保证线缆顺畅不打节，避开车辆高温区域。